# BioLet®

# ИНСТРУКЦИЯ

BioLet® является биологическим, компостирующим туалетом, который испаряет избыточную влагу и разлагает продукты человеческой жизнедеятельности с помощью естественных природных микроорганизмов. Регулируемая подача тепла, воздуха и периодическое перемешивание компоста ускоряет процесс разложения и преобразовывает экскременты в безвредный продукт, приносящий пользу при возвращении его в почву.

1. Выход вентиляции

2. Термостат и электрический выключатель

3. вентилятор

4. Микро выключатель (поплавок) (только для модели 60)

5. нагревающий элемент

6. Теплые воздухоканалы

7. Электрический штепсель

8. Компостирующая камера

9. датчик уровня (только для модели 60)

10. Поплавок (только для модели 60)

11. Поддон для перегноя

12. Нагреватель нижний (только для модели 60)

13. микро выключатель (только для модели 20 и 60)

14. мотор миксера

15. Крышка

16. Крышка компоста

17. Лопасти миксера a) выравнивающие b) смешивающий c) разбрызгивающие

18. Обратный воздушный канал

19. Решетка с увлажнителем b) вращается для того, чтобы регулировать увлажнитель

20. Передняя крышка поддона перегноя

21. Уровень жидкости

22. Уровень жидкости поддона перегноя

УПАКОВКА BIOLET® ВКЛЮЧАЕТ:

• Ручные грабли • Стенной кронштейн • Засыпка для гумуса

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ: • вентиляционные трубы 4 х 1.1 м, выходной диаметр 55мм с раструбом на конце  •1.0 м с переходной муфтой 110мм •1.0 м изоляция • 1 неопреновое крепление на крыше

# Дополнительно: Колена трубы с углом 350 и 400 , изоляция и трубы.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Если Ваша ванная комната обогреваема и её длина не менее 1.0 м (40") и если в доме есть электричество, значит, Вы можете установить туалет BioLet®.

# ТЕМПЕРАТУРА

Во время эксплуатации туалета температура в ванной комнате должна быть не менее 180С (640F).

# ПОДАЧА ВОЗДУХА

Воздух должна подаваться из обогреваемой комнаты, а именно через 5-милиметровую щель под дверью или через отверстия 5х25мм. Выпуск воздуха должен осуществляться через BioLet® и поэтому потолочные вентиляторы и окна в ванной комнате должны быть закрыты.

# ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

# Рисунок. ПЕРЕХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ТРУБА 110 мм

ИЗОЛЯЦИЯ 25мм (дополнительно)

# КРЕПЛЕНИЕ НА КРЫШЕ

# ТРУБА 55 мм

НАГРЕВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПОЛ

1. Установите туалет вдоль стены.

2. Измерьте и просверлите в потолке отверстие диаметром 55мм для вентиляционной трубы.

3. Просверлите отверстие такого же диаметра в крыше.

4. Обрежьте вентиляционную трубу в соответствие с необходимой длиной и протолкните её через отверстие. Герметично закройте отверстие силиконом для предотвращения утечек.

5.Отрежьте 110-милиметровую трубу так, чтобы она соответствовала углу наклона крыши.

6. Наденьте крепление на крыше на 110-милиметровую трубу.

7. Отрегулируйте крепление и аккуратно герметично закройте промежуток между креплением и крышей.

ВАЖНО: Не устанавливайте дождевой колпак или противомоскитную сетку на вентиляционную трубу.

Варианты установки:

# ЗАКРЕПИТЕ ТУАЛЕТ

Пол должен быть ровным и изолированным. Прикрепите туалет к стене с помощью 2 прилагаемых кронштейнов согласно измерениям на чертеже. При необходимости сервиса туалет может быть отделён от стены, если слегка приподнять его спереди.

# ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Высыпьте 2/3 засыпки для гумуса в туалет. В автоматических туалетах BioLet®  засыпка автоматически распределяется по решётке сливного трапа с помощью мотора смесителя. Мотор включается, когда опускается крышка туалета. В ручной модели поворачивайте ручку до тех пор, пока материал не распределится равномерно по решётке сливного трапа туалета. Около половины упадёт через решётку в гумусный поддон.

- Отрегулируйте термостат в зависимости от количества людей, пользующихся туалетом (см. Инструкции по уходу и эксплуатации).

- Подключите электропитание.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА

Подключите к заземлённой розетке. Ознакомьтесь с местными правилами и проверьте, нужно ли прибегнуть к помощи электрика.

BioLet® готов к использованию. Прежде чем начать им пользоваться, прочтите Инструкции по уходу и эксплуатации.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАКСИМАЛЬНО 2 КОЛЕНА

# Рисунок 2. ПЕРЕХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ТРУБА 110 мм

ИЗОЛЯЦИЯ 25мм (дополнительно)

# КРЕПЛЕНИЕ НА КРЫШЕ

# ТРУБА 55 мм

НАГРЕВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПОЛ

# Страница 3

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКПЛУАТАЦИИ

Для того чтобы Ваш BioLet® работал максимально эффективно, пожалуйста, чётко следуйте указанным ниже инструкциям.

Функция смесителя - перемалывать туалетную бумагу и отходы, увеличить аэрацию и поддерживать компост в пористом и влажном состоянии. Также смеситель сгребает компост в сборный поддон, что необходимо для превращения компоста в гумус. Это также способствует тому, чтобы компост не становился жёстким и сухим. В то же время компост будет поглощать больше жидкости. Смешивание осуществляется автоматически после каждого использования в автоматических моделях. В ручных моделях нужно повернуть ручку смесителя 1-2 раза (полный поворот) после каждого использования.

# КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕРМОСТАТОМ

Отрегулируйте термостат в зависимости от количества людей, пользующихся туалетом:

| Если туалетом пользуются в среднем: | Рекомендуемая настройка шкалы термостата: |
| --- | --- |
| 1-2 человека | 1-5 |
| 3 | 5-7 |
| 4 | 7-10 |

Термостат

Влажный компост 5-10 				Сухой компост 0-5

# НАЧАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Трубка индикатора с правой стороны, указывает на наличие жидкости в поддоне. Небольшое количество жидкости не представляет проблемы, тем не менее вся трубка не должна быть заполнена, так как это означает, что полностью заполнен поддон.

Компост считается слишком влажным, когда он больше не может поглощать жидкость. Жидкость застаивается вверху компоста и медленно просачивается в поддон. Если в трубке индикатора, есть какое-то количество жидкости, включите термостат. Вы также можете добавить ещё примерно 5л засыпки в компост, чтобы поглощалось больше жидкости. Может потребоваться неделя или больше, чтобы жидкость исчезла из трубки индикатора.

Если есть необходимость постоянно увеличивать жидкостную вместимость туалета, трубка индикатора может быть подсоединена к подходящему песочному фильтру и т.п. Она также может быть подсоединена к прозрачному (пластиковому) контейнеру, расположенному ниже уровнем, который можно отсоединять и опорожнять в сливной туалет, либо в другую приемлемую систему для сточной воды.

Регулирование решетки (только для модели 60)

При нормальном использовании решетка должна быть закрыта. Причина для этого - то, что максимум жидкости насколько возможно должно быть высушено в поднос прежде, чем это было смешано с компостом и чтобы держать компост сырым, особенно если имеет место быть нечастое использование туалета. Перед началом использования туалета открывают решетку и затем добавляют засыпку в туалет. Оставьте решетку открытой в течение недели и закройте после того.

# НЕ СЛИШКОМ ЛИ СУХОЙ КОМПОСТ?

Компост является слишком сухим, если он становится сухим и твёрдым,  бумага остаётся наверху и не смешивается с компостом. Всегда должно быть 5 см компоста на решётке сливного трапа.

Установите термостат на меньшее число, чтобы избежать излишней сухости.

ВЫ ОТРЕГУЛИРОВАЛИ ТЕРМОСТАТ,  НО КОМПОСТ ВСЁ РАВНО СЛИШКОМ СУХОЙ (ЖЁСТКИЙ).

Брызните немного воды на компост,  не слишком быстро, чтобы компост мог её впитать, одновременно с работой мотора смешения. (В ручной модели вращайте ручку). Продолжайте, пока компост впитывает воду. Возможно, Вам придётся воспользоваться ручными граблями, чтобы разбить твёрдые участки.

Если накопилась сухая бумага, сбрызните её примерно 1л воды, чтобы заставить её сжаться.

# НЕ СЛИШКОМ ЛИ КОМПОСТ ВЛАЖНЫЙ?

Проверьте, работает ли вентилятор (Вам будет слышен звук) и работает ли нагревающий элемент (Вы можете почувствовать, поднеся руку к задней, нижней части туалета).

Также проверьте:

- установлена ли вентиляционная труба согласно инструкции,  хорошо изолирована и имеет не более 2 колен с углом 450.

- температура в ванной комнате не менее 180С.

- туалет не был перегружен.

Чтобы испарить жидкость:

- добавьте засыпку или сфагнум в компост.

- повысьте установленное значение термостата и не выключайте его, пока жидкость почти не исчезнет из трубки индикатора. В зависимости от эксплуатации для этого может потребоваться одна или две недели.

# Страница 3

# ОПОРОЖНЕНИЕ ПОДДОНА

Если Вы пользуетесь Вашим коттеджем 30-40 дней в год, обычно достаточно опорожнять поддон один раз в год.

Если Вы используете  BioLet® чаще, его нужно опорожнять, прежде чем компост достигнет верхней лопасти, позиция 13а.

Спустя некоторое время Вы сами будете знать, насколько часто нужно опорожнять поддон в зависимости от использования.

Опорожняйте поддон после того, как туалетом некоторое время не пользовались, например, перед периодом отпусков.

- Проверьте, чтобы в трубке индикатора не было жидкости, позиция 15.

- Снимите переднюю крышку и трубки, присоединяемые к поддону.

- Если поддон сложно достать, используйте для этого грабли.

- После опорожнения смешайте гумус с компостом в саду или распределите его под поверхностным слоем почвы. Вылейте 5-10 л засыпки или сфагнума в BioLet®.

- Поставьте на место трубки и переднюю крышку, убедитесь, что она плотно закрыта и не будет утечки.

# ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШЕ 2 ДНЕЙ

Чтобы предотвратить иссушение компоста, выключите туалет из розетки, если Вы будете отсутствовать более двух дней. Нет необходимости оставлять включённым обогреватель, так как нет никаких составных частей, которые могут замерзнуть или повредиться при низкой температуре. Естественная тяга вытяжной трубы гарантирует отсутствие запаха в помещении даже при выключенном питании.

Если Вы отсутствовали долгое время, компост мог сделаться твёрдым, поэтому Вам нужно сбрызнуть его водой и разбить твёрдые участки граблями, прежде чем возобновить пользование туалетом. Иначе может сломаться предохранительный штифт.

Если в индикаторе есть жидкость, включите электропитание и установите термостат в положение “1”.

ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ BioLet® НЕ ИМЕЕТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

Если Вы чувствуете неприятный запах в ванной комнате, проверьте, были ли точно соблюдены все Инструкции по уходу и эксплуатации.

# Вытяжная труба – туалет

# Герметичное соединение?

# Соединения вытяжной трубы

# Полностью ли они герметичны?

# Передняя крышка

# Хорошо ли она закреплена?

# Окна и вытяжные вентиляторы в ванной комнате

# Должны быть закрыты

# Получает ли BioLet® достаточно воздуха?

# Щель под дверью или отверстия?

# Нет ли какого-либо заграждения над вытяжной трубой?

# Дождевой колпак или противомоскитная сетка?

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ

При чистке BioLet® используйте жидкое мыло или другое мягкое чистящее средство. Никогда не используйте чистящий порошок или другое сильнодействующее чистящее средство, которое может поцарапать поверхность.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не бросайте в BioLet® сигареты или другие горящие предметы, а также тампоны или гигиенические прокладки.